## Slide 1
Laporan Hasil Uji Fungsional GLD2
Ringkasan bukti firmware, temuan nulling, dan bukti fisik yang masih diperlukan
Konteks bench: 27 Agustus 2026 | Board GLD2 COM3 | Bukti harus dibaca sesuai kelasnya
Status ini bukan sertifikasi produk; hanya merangkum hasil uji yang sudah ada.
GLD2 Functional Test Report | 1
Notes: [Sources]
Bench conversation and serial observations supplied in this task on 2026-08-27.
Wiring source: docs/wiring/gld-project-ver2-2026-07-01/source-GLD2.zip.

## Slide 2
Yang sudah terbukti OK dari uji bench
Bukti berikut berasal dari boot report, scan, kontrol serial, dan readback pada board GLD2.
Komponen/fungsi | Status | Bukti serial/hasil nyata
I2C root: PCF, TCA, SHT40 | OK | 0x20, 0x44, 0x71 terdeteksi; pembacaan stabil saat konfigurasi sensor diuji
8 MCP4725 downstream | OK | 8/8 MCP 0x60 terdeteksi melalui TCA dengan pasangan EN yang benar
PCF ON/OFF sensor | OK | Mask output dan uji OFF→ON tiap kanal berhasil; kondisi akhir semua sensor ON
Write/readback DAC MCP | OK | Kode rendah/tinggi/restore berhasil dibaca kembali di 8 kanal
Alarm manual | OK (jalur firmware) | EN_BOOST lalu GPIO40 ALARM dapat dikendalikan ON/OFF; kondisi akhir aman OFF
Alarm AUTO | OK (uji firmware) | Logika alarm dari inference valid berhasil diuji; jalur beban fisik dicatat terpisah
Batas bukti: ACK/readback membuktikan komunikasi dan perintah firmware; tegangan rail/beban fisik perlu bukti alat ukur tersendiri.
GLD2 Functional Test Report | 2
Notes: [Sources]
Live bench observations in user-provided transcript: root I2C, 8 MCP, PCF ON/OFF, DAC readback, manual and AUTO alarm.
Firmware mapping: firmware/gld/include/BoardPinsGLD2.h.

## Slide 3
Mapping sensor telah terbukti konsisten pada uji I2C/DAC
Header–EN–TCA–AIN berikut menjadi acuan yang dipakai saat mendeteksi dan mengendalikan delapan MCP.
Header | Sensor | PCF EN | TCA | ADS AIN
H2 | MQ8 | EN0 / P0 | 7 | AIN0
H1 | MQ135 | EN6 / P6 | 6 | AIN1
H3 | MQ3 | EN7 / P7 | 5 | AIN2
H4 | MQ5 | EN3 / P3 | 4 | AIN3
H5 | MQ4 | EN4 / P4 | 3 | AIN4
H6 | MQ7 | EN5 / P5 | 2 | AIN5
H7 | MQ6 | EN2 / P2 | 1 | AIN6
H8 | MQ2 | EN1 / P1 | 0 | AIN7
Catatan: semua MCP memakai alamat 0x60; firmware harus mengaktifkan EN dan memilih channel TCA pasangan sebelum akses.
GLD2 Functional Test Report | 3
Notes: [Sources]
Source: firmware/gld/include/BoardPinsGLD2.h.
Evidence: live sequential MCP discovery and DAC write/readback described in bench transcript.

## Slide 4
Temuan utama: nulling belum valid sebagai profil inference
Komunikasi hardware lulus, tetapi algoritme nulling belum menghasilkan profil 8/8 yang dapat diterima.
Area | Status | Bukti/implikasi
Run algoritme awal | GAGAL sebagian | Konfirmasi beberapa kanal tidak konsisten; hasil belum boleh dianggap profil produksi
Run stabilitas global 50 µV | 0/8 lulus | Batas global terlalu ketat; menunjukkan metode tidak boleh memakai satu batas rata untuk seluruh kanal/board
Run settle adaptif | Belum selesai/ditahan | MQ8 dapat lulus; MQ3 dan MQ5 gagal exponential saat respons DAC tinggi belum stabil
Ramp/nulling lengkap | DIHENTIKAN aman | Dihentikan saat MQ3 karena respons besar/tidak stabil; tidak ada profil parsial yang disimpan
Kesimpulan saat ini | BELUM VALID | Belum ada bukti sensor rusak; isu utama masih metode pencarian/settling dan kriteria stabilitas
Gate: jangan mengaktifkan/mengikat profil nulling baru untuk inference sebelum satu run menghasilkan 8/8 dengan bukti confirm yang dapat ditinjau.
GLD2 Functional Test Report | 4
Notes: [Sources]
Bench transcript dated 2026-08-27: nulling v9/v11 observations.
No claim of a physical sensor defect is made; the current evidence is algorithm/measurement behavior.

## Slide 5
Bukti fisik atau end-to-end yang masih pending
TPS22919 terbukti dari rantai kontrol firmware; sisanya belum memiliki bukti penerimaan yang diperlukan.
Komponen/fungsi | Status | Bukti yang tersedia / masih diperlukan
TPS22919 rail sensor | BERHASIL (firmware) | PCF/EN mengaktifkan jalur dan MCP cabang merespons; tegangan rail fisik belum diukur
TPL5010 DONE GPIO17 | Belum diuji fisik | Logic analyzer/osiloskop: pulsa keepalive pada 24 V dan baterai
Power latch CLR GPIO16 | Belum diuji fisik | Buktikan guard service hold/CFG dan efek latch saat uji baterai terkontrol
Siklus baterai TPL | Belum diuji fisik | Sesi selesai → DONE → CLR → board OFF → wake berikutnya
Alarm beban fisik | Belum diinstrumentasi | Ukur/lihat beban alarm; log GPIO bukan bukti beban
LoRa RF end-to-end | Belum ada bukti lawan | Frame diterima CH/Gateway dan ACK/downlink bila dipakai
RS-485 Modbus end-to-end | Belum ada bukti master | Master membaca register dengan kabel/terminasi nyata
GLD2 Functional Test Report | 5
Notes: [Sources]
Live bench observations: PCF/EN ON-OFF and downstream MCP response prove firmware control chain.
Source: BoardPinsGLD2.h: TPL DONE GPIO17, CLR GPIO16, RS-485 pins.
Physical rail voltage/end-to-end proof is not available in current bench evidence.

## Slide 6
Rencana uji setelah nulling diselesaikan
Satu slide rencana: fokus pertama menyelesaikan gate nulling, lalu uji non-destruktif, terakhir power-cycle.
Tahap | Tujuan | Kriteria lanjut
1. Perbaikan nulling | Pertahankan baseline → exponential → binary → confirm; perbaiki evaluasi respons langkah DAC besar | Run lengkap 8/8, confirm terukur, profil tersimpan dan diterapkan ulang
2. Uji non-destruktif | Boot, I2C, PCF/TPS, TCA/MCP, ADS, SHT40, alarm, LoRa/Modbus | Bukti firmware dan bukti fisik yang wajib tersedia per item
3. Uji TPL/power | DONE, CLR, service hold, serta siklus baterai | Operator siap power cut; semua bukti osiloskop/efek catu dicatat
4. Rekap penerimaan | Tabel PASS / FAIL / BLOCKED final | Tidak ada klaim lulus melampaui bukti yang tersedia
GLD2 Functional Test Report | 6
Notes: [Sources]
Source: user-requested sequencing in current conversation.