## Slide 1: GLD

## Slide 2
V1
ESP32-S3: MCU. ADS1256: ADC 24-bit sensor. TCA9548A: mux I2C. MCP4725: DAC. OPA333/LM321: pengondisi analog. ULN2003: driver output.

## Slide 3: GLD Low Power

## Slide 4
Sensor MQ Module

## Slide 5
V2
Vs V1, dihapus: OPA333/LM321, MCP4725, ULN2003. Ditambah: OPA320 (op-amp), PCF8574 (GPIO), SHT40 (suhu/RH), TPS2116 (power mux), TPS22964 (load switch), TPS3839 (reset), TPS61175 (boost).

## Slide 6
V3
Sama V2: ESP32-S3 (MCU), ADS1256 (ADC), OPA320 (op-amp), PCF8574 (GPIO), SHT40 (suhu/RH), TCA9548A (mux I2C), TPS22964 (load switch). Tidak ada penggantian IC.

## Slide 7
V4 / ATEX
Sama V3: BOM IC tetap. ATEX: source menunjukkan path fan GPIO7. Tidak ada penggantian IC yang terverifikasi.

## Slide 8
V5
Terpasang: ESP32-S3 (MCU), E22 (LoRa), CH340 (USB-UART), THVD1410 (RS-485), TPL5010 (watchdog), OLED I2C (display). Tidak ada: ADS1256, TCA9548A, PCF8574, SHT40.

## Slide 9
Perbandingan Teknis GLD V1–V5
Versi | Dibanding | Perubahan IC/interface | Fungsi teknis
V1 | Baseline | ESP32-S3; ADS1256; TCA9548A; MCP4725; OPA333; LM321; ULN2003 | MCU; ADC sensor; mux I2C; DAC; pengondisi analog; driver output
V2 | V1 | −OPA333/LM321/MCP4725/ULN2003; +OPA320/PCF8574/SHT40/TPS2116/TPS22964/TPS3839/TPS61175 | op-amp; GPIO; suhu/RH; power mux; load switch; reset; boost
V3 | V2 | BOM IC utama sama | Tidak ada fungsi IC baru yang terverifikasi
V4 / ATEX | V3 | BOM IC utama sama; path fan GPIO7 | Kontrol jalur fan
V5 | V4 | +OLED I2C; −ADS1256/TCA9548A/PCF8574/SHT40 pada layout adapter | Display; tanpa blok ADC, mux, GPIO, suhu/RH

## Slide 10: CH

## Slide 11
CH V1

## Slide 12
CH V2

## Slide 13
CH V3

## Slide 14
Perbandingan Teknis CH V1–V3
Versi | Dibanding | Bukti teknis di repo | Fungsi / status
CH V1 | Baseline | Deck memuat gambar 3D, tetapi tidak ada PCB JSON/BOM yang cocok | IC dan fungsi per blok belum dapat diverifikasi
CH V2 | CH V1 | Deck memuat gambar 3D, tetapi tidak ada PCB JSON/BOM yang cocok | Perubahan IC/interface belum dapat diverifikasi
CH V3 | CH V2 | Deck memuat gambar 3D, tetapi tidak ada PCB JSON/BOM yang cocok | Perubahan IC/interface belum dapat diverifikasi
Source CH tersedia | Bukan pemetaan V1–V3 | CH E220 Ver4: ESP32-S3, E22, BQ25185, TPS63020, TLV70233, TPL5010, CH340 | MCU; LoRa; charger; buck-boost; LDO 3.3 V; watchdog; USB-UART