## Slide 1: GLD

## Slide 2
V1
Kekurangan dan perbaikan
Kekurangan: sensor masih menyatu di motherboard; PCF8574, SHT40, dan rangkaian proteksi tambahan belum ada.
Perbaikan: versi berikutnya memisahkan sensor module dan menambah kontrol daya, lingkungan, serta proteksi.

## Slide 3: GLD Low Power

## Slide 4
Sensor MQ Module

## Slide 5
V2
Kekurangan dan perbaikan
Kekurangan: V1 memakai jalur analog/driver INA333, OPA333, LM321, dan ULN2003 pada motherboard.
Perbaikan: V2 memakai OPA320, 8 sensor module eksternal, PCF8574, SHT40, TCA/MCP, dan tetap menyediakan +5VA.

## Slide 6
V3
Kekurangan dan perbaikan
Kekurangan: penggantian IC atau perubahan acquisition terhadap V2 belum ditemukan pada source PCB.
Perbaikan: V3 mempertahankan OPA320, ADS1256, PCF8574, SHT40, TCA/MCP, +5VA, dan TPL5010.

## Slide 7
V4
Kekurangan dan perbaikan
Kekurangan: source PCB belum menunjukkan pembaruan acquisition dibanding V3.
Perbaikan: V4 mempertahankan sensor module eksternal, OPA320, ADS1256, PCF8574, SHT40, +5VA, dan TPL5010.

## Slide 8
V5
Kekurangan dan perbaikan
Kekurangan: board adapter tidak memuat ADS1256, TCA, PCF8574, SHT40, OPA, MCP4725, atau +5VA.
Perbaikan: V5 memusatkan fungsi interface E22, USB-UART, RS-485, dan OLED; TPS2116, TPS22964, TPS3839, TPS61175, serta TPL5010 tetap ada.

## Slide 9: CH

## Slide 10
CH V1
Kekurangan dan perbaikan
Kekurangan: CH V1 belum memiliki WDT; perubahan IC belum dapat ditetapkan tanpa source PCB/BOM yang cocok.
Perbaikan: V2 menambahkan WDT dan tetap menerima atau meneruskan data radio dari GLD.

## Slide 11
CH V2
Kekurangan dan perbaikan
Kekurangan: CH V1 tidak memiliki WDT dan menggunakan papan memanjang dengan holder baterai.
Perbaikan: CH V2 memiliki WDT serta memakai PCB bundar/kompak; detail nomor IC perlu BOM yang sesuai.

## Slide 12
CH V3
Kekurangan dan perbaikan
Kekurangan: detail penggantian IC dari CH V2 ke V3 belum dapat dibuktikan oleh source PCB/BOM.
Perbaikan: CH V3 tetap memiliki WDT dan kembali memakai papan memanjang dengan holder baterai.