## Slide 1: GLD

## Slide 2
V1

## Slide 3
GLD V1
Kondisi awal
Sensor, jalur analog, dan kontrol berada pada satu motherboard. PCF8574 dan SHT40 belum digunakan.
Perubahan di V2
V2 memisahkan sensor module, menggunakan OPA320, serta menambah PCF8574, SHT40, dan kontrol daya.

## Slide 4: GLD Low Power

## Slide 5
Sensor MQ Module

## Slide 6
V2

## Slide 7
GLD V2
Perubahan dari V1
V1 memakai INA333, OPA333, LM321, dan ULN2003 pada motherboard.
Konfigurasi V2
V2 memakai delapan sensor module eksternal. +5VA dan TPL5010 tetap tersedia.

## Slide 8
V3

## Slide 9
GLD V3
Perubahan dari V2
Source PCB tidak menunjukkan penggantian IC atau acquisition baru dibanding V2.
Konfigurasi V3
V3 mempertahankan OPA320, ADS1256, PCF8574, SHT40, TCA/MCP, +5VA, dan TPL5010.

## Slide 10
V4

## Slide 11
GLD V4
Perubahan dari V3
Source PCB tidak menunjukkan pembaruan acquisition dibanding V3.
Konfigurasi V4
V4 mempertahankan sensor module eksternal, OPA320, ADS1256, PCF8574, SHT40, +5VA, dan TPL5010.

## Slide 12
V5

## Slide 13
GLD V5
Cakupan adapter
Board adapter tidak memuat ADS1256, TCA, PCF8574, SHT40, OPA, MCP4725, atau +5VA.
Fungsi adapter
V5 memusatkan interface E22, USB-UART, RS-485, dan OLED. TPS2116, TPS22964, TPS3839, TPS61175, serta TPL5010 tetap ada.

## Slide 14: CH

## Slide 15
CH V1

## Slide 16
CH V1
Kondisi awal
CH V1 tidak memiliki WDT. Detail IC belum dapat dipastikan tanpa PCB JSON atau BOM yang cocok.
Perubahan di V2
CH V2 menambahkan WDT dan tetap menerima atau meneruskan data radio dari GLD.

## Slide 17
CH V2

## Slide 18
CH V2
Perubahan dari V1
CH V2 menggunakan PCB bundar/kompak dan menambahkan WDT.
Batas bukti
Nomor IC serta perubahan selain WDT memerlukan PCB JSON atau BOM yang sesuai.

## Slide 19
CH V3

## Slide 20
CH V3
Perubahan dari V2
Penggantian IC dari CH V2 ke V3 belum dapat dibuktikan oleh source PCB atau BOM.
Konfigurasi V3
CH V3 tetap memiliki WDT dan kembali memakai papan memanjang dengan holder baterai.