## Slide 1: GLD

## Slide 2
V1
Kekurangan
sensor dan analog masih menyatu di motherboard; PCF8574 dan SHT40 belum tersedia.
Perbaikan
V2 memisahkan sensor module dan menambah PCF8574, SHT40, OPA320, serta kontrol daya.

## Slide 3: GLD Low Power

## Slide 4
Sensor MQ Module

## Slide 5
V2
Kekurangan
V1 memakai INA333, OPA333, LM321, dan ULN2003 pada motherboard.
Perbaikan
V2 memakai OPA320 dan 8 sensor module eksternal; +5VA serta TPL5010 tetap tersedia.

## Slide 6
V3
Kekurangan
source PCB belum menunjukkan penggantian IC atau acquisition baru dibanding V2.
Perbaikan
V3 mempertahankan OPA320, ADS1256, PCF8574, SHT40, TCA/MCP, +5VA, dan TPL5010.

## Slide 7
V4
Kekurangan
source PCB belum menunjukkan pembaruan acquisition dibanding V3.
Perbaikan
V4 mempertahankan sensor module eksternal, OPA320, ADS1256, PCF8574, SHT40, +5VA, dan TPL5010.

## Slide 8
V5

## Slide 9
V5
Board adapter
Kekurangan
Adapter tidak memuat ADS1256, TCA, PCF8574, SHT40, OPA, MCP4725, atau +5VA.
Perbaikan
V5 memusatkan interface E22, USB-UART, RS-485, dan OLED. TPS2116, TPS22964, TPS3839, TPS61175, serta TPL5010 tetap ada.

## Slide 10: CH

## Slide 11
CH V1
Kekurangan
CH V1 tidak memiliki WDT; detail IC belum dapat dipastikan tanpa PCB JSON/BOM yang cocok.
Perbaikan
CH V2 menambahkan WDT dan tetap menerima atau meneruskan data radio dari GLD.

## Slide 12
CH V2
Kekurangan
CH V1 tidak memiliki WDT dan memakai papan memanjang dengan holder baterai.
Perbaikan
CH V2 memiliki WDT dan memakai PCB bundar/kompak; nomor IC memerlukan BOM yang sesuai.

## Slide 13
CH V3
Kekurangan
pergantian IC dari CH V2 ke V3 belum dapat dibuktikan oleh source PCB/BOM.
Perbaikan
CH V3 tetap memiliki WDT dan kembali memakai papan memanjang dengan holder baterai.