## Slide 1: GLD

## Slide 2
GLD V1
Baseline motherboard
ESP32, ADS1256, TCA9548, dan MCP4725 berada pada motherboard.
Jalur analog memakai INA333, OPA333, dan LM321. Sensor serta bridge MQ masih berada pada board utama.
TPL5010 mengatur wake-up/deep-sleep dan kontrol catu 5V/3.3V board, sementara baterai dipertahankan.
ULN2003 mengendalikan buzzer, alarm 5V, dan DC fan.

## Slide 3: GLD Low Power

## Slide 4
SensorBoardMQ
Bagian dari perubahan V2
INA333, MCP4725, dan rangkaian bridge sensor MQ dipisahkan dari motherboard.
TPS22919 pada module mengendalikan ON/OFF daya sensor MQ.
Module terhubung ke motherboard melalui socket.

## Slide 5
GLD V2
Perubahan dari V1
LM321 diganti OPA320 pada jalur analog. PCF8574 dan SHT40 juga ditambahkan.
INA333, MCP4725, dan bridge MQ pindah ke SensorBoardMQ yang memakai TPS22919 untuk ON/OFF daya sensor.
DC fan tidak ada. Pin Alarm menyediakan tegangan 24V.
Pemilih 24V/Battery/5V terhubung langsung tanpa jumper. Pada revisi awal V2, +5VA belum tersambung.

## Slide 6
GLD V3
Perubahan dari V2
Socket DC_FAN 5V sudah tersedia kembali.
+5VA sudah tersambung dan diperbaiki.
Konfigurasi sensor module, OPA320, ADS1256, TCA9548, PCF8574, dan SHT40 tetap dipertahankan.

## Slide 7
GLD V4
Perubahan dari V3
Ditambahkan lubang baut untuk pemasangan motherboard ke cover PCB.
Cover PCB terpisah ditambahkan untuk men-terminalkan koneksi dan menutupi motherboard.
Gambar kanan bawah menunjukkan Cover PCB dengan terminal berwarna hijau.

## Slide 8
GLD V5
Perubahan dari V4
MotherBoardAdapter mempertahankan ESP32 dan TPL5010. Konektor 16-pin PHD2.0 membawa antarmuka menuju Sensor PCB.
ADS1256, TCA9548, OPA320, PCF8574, SHT40, dan +5VA tidak lagi berada pada motherboard.
Fungsi-fungsi tersebut dipisahkan ke Sensor PCB.

## Slide 9: CH

## Slide 10
CH V1
Baseline CH
Papan memanjang dengan holder baterai dan konektor antena SMA.
TPL5010 sudah ada pada baseline source CH V1.
Archive tidak membuktikan perubahan fungsi TPL5010 sebagai penambahan khusus versi berikutnya.

## Slide 11
CH V2
Perubahan dari V1
PCB berbentuk lingkaran agar sesuai dengan casing aluminium.
Socket antena diganti menjadi pin untuk sambungan ke connector antena fiberglass.
TPL5010 tetap ada pada source V2, seperti baseline V1.

## Slide 12
CH V3
Bentuk modifikasi V1
Kembali memakai papan memanjang dengan holder baterai.
TPL5010 tetap tercantum pada source V3.
Karena TPL5010 juga ada pada baseline V1, source archive tidak mendukung klaim bahwa IC ini baru ditambahkan pada V3.