## Slide 1: GLD

## Slide 2
V1
Baseline acquisition: ESP32-S3 mengolah data; ADS1256 membaca delapan masukan analog; TCA9548A memilih cabang I2C; MCP4725 memberi offset/nulling per cabang.

## Slide 3: GLD Low Power

## Slide 4
Sensor MQ Module

## Slide 5
Sensor Module dalam Rantai GLD2
Delapan modul adalah sumber data; motherboard menyalakan, memilih, men-null, lalu mengubah sinyal menjadi data digital.
1. Elemen MQ
MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6, MQ2. Heater dan elemen sensor berada pada modul.
analog
2. Slot sensor
+5V, GND, VMID, AIN, SDA/SCL cabang, dan EN tersedia pada header modul.
AIN0–7
3. Akuisisi GLD
Filter analog → ADS1256. ESP32-S3 membaca delapan kanal dan membentuk data/telemetri.
Daya per modul
PCF8574 (0x20) mengeluarkan EN0–EN7. EN mengendalikan TPS22919; rail sensor dapat dipilih ON/OFF.
pilih
I2C per cabang
TCA9548A (0x71) memilih SDA/SCL cabang. MCP4725 setiap cabang beralamat sama: 0x60.
nulling
Offset
MCP4725 memberi tegangan DAC saat prosedur nulling.
Bukti: source-GLD2.zip, BoardPinsGLD2.h, dan temuan live COM3 2026-08-19. Ini menjelaskan arsitektur GLD2; bukan klaim hasil gas/field test saat ini.
Notes: Sources: docs/wiring/gld-project-ver2-2026-07-01/GLD2-nulling-live-findings-2026-08-19.md; firmware/gld/include/BoardPinsGLD2.h; output/diagrams/gld2/component-pins.csv.

## Slide 6
V2
Sensor module tetap bagian rantai utama. Pada GLD2, PCF8574 dan TPS22919 mengaktifkan rail sensor; TCA9548A memilih cabang; ADS1256 membaca AIN0–AIN7; MCP4725 dipakai saat nulling.

## Slide 7
Pemetaan 8 Sensor Module GLD2
Pemetaan ini harus dipakai saat akses MCP4725/nulling karena urutan EN tidak sama dengan urutan sensor fisik.
Header | Sensor | PCF / EN | TCA | ADS1256
H2 | MQ8 | P0 / EN0 | 7 | AIN0
H1 | MQ135 | P6 / EN6 | 6 | AIN1
H3 | MQ3 | P7 / EN7 | 5 | AIN2
H4 | MQ5 | P3 / EN3 | 4 | AIN3
H5 | MQ4 | P4 / EN4 | 3 | AIN4
H6 | MQ7 | P5 / EN5 | 2 | AIN5
H7 | MQ6 | P2 / EN2 | 1 | AIN6
H8 | MQ2 | P1 / EN1 | 0 | AIN7
Urutan akses yang terbukti pada GLD2: matikan switch lain → aktifkan EN target → pilih TCA pasangannya → akses MCP 0x60. Root I2C: PCF8574 0x20, SHT40 0x44, TCA9548A 0x71.
Notes: Sources: docs/wiring/gld-project-ver2-2026-07-01/GLD2-nulling-live-findings-2026-08-19.md; docs/wiring/gld-project-ver2-2026-07-01/GLD2-functional-test-plan-draft.md; firmware/gld/include/BoardPinsGLD2.h.

## Slide 8
V3
BOM IC utama sama dengan V2 pada source yang tersedia. Perbandingan sensor module harus mengikuti mapping header–EN–TCA–AIN, bukan hanya urutan fisik konektor.

## Slide 9
V4 / ATEX
ATEX memakai basis sensor/acquisition yang sama menurut source. Perbedaannya yang terverifikasi di firmware: ada jalur kontrol fan GPIO7; status sertifikasi tidak disimpulkan dari layout.

## Slide 10
V5
Layout ini adalah adapter/interface: ESP32-S3, E22, CH340, THVD1410, TPL5010 dan OLED. Tidak adanya ADS/TCA/PCF pada adapter tidak membuktikan sensor module dihilangkan dari sistem lengkap.

## Slide 11
Perbandingan GLD V1–V5: Posisi Sensor Module
Versi visual dibandingkan dari artefak PCB yang tersedia. Detail mapping header yang lengkap hanya terverifikasi untuk GLD2.
Versi | Akuisisi / sensor | Perubahan board | Batas bukti
V1 | ADS1256, TCA9548A, MCP4725; blok analog OPA333/LM321 | Baseline visual | Tidak ada mapping header lengkap yang dipasangkan ke slide V1
V2 / GLD2 | 8 slot: PCF+TPS22919, TCA, MCP4725, ADS1256 | Pemetaan H2/H1/H3–H8 terverifikasi | Bukti wiring dan hasil nulling 8/8 pada COM3 historis
V3 | BOM IC utama sama dengan GLD2 source | Tidak ada penggantian IC utama yang ditemukan | Tidak menyamakan layout fisik tanpa source per-version
V4 / ATEX | Basis acquisition tetap sama | Fan GPIO7 pada profile firmware | Bukan bukti sertifikasi ATEX
V5 | Tidak muncul pada layout adapter | Adapter: E22/USB-UART/RS-485/OLED | Tidak boleh disimpulkan bahwa sensor module hilang dari sistem lengkap
Notes: Sources: docs/wiring/gld-project-ver2-2026-07-01/source-GLD_Project.zip; source-GLD2.zip; docs/wiring/Board_GLD3.zip; docs/wiring/GLD ATEX.zip; docs/wiring/GLD5.zip; firmware/gld/include/BoardPinsGLD2.h; firmware/gld/include/BoardPinsGLDATEX.h.

## Slide 12: CH

## Slide 13
CH V1

## Slide 14
CH V2

## Slide 15
CH V3

## Slide 16
Dari Sensor Module ke CH
CH tidak membaca AIN/ADC sensor secara langsung; perannya adalah menerima dan meneruskan data GLD melalui radio E22.
Sensor module ×8
Elemen MQ menghasilkan sinyal analog. EN, I2C cabang, dan AIN kembali ke motherboard GLD.
AIN
GLD acquisition
PCF/TPS22919: daya; TCA/MCP: pilih & nulling; ADS1256: konversi analog ke data; ESP32-S3: proses.
LoRa
E22 pada GLD
Radio membawa telemetri/data yang sudah dibentuk oleh GLD; bukan sinyal sensor analog.
LoRa
CH
Dual E22 menerima/relay data.
Bukti CH yang tersedia
Source dualRadioCH_E220Ver4 membuktikan ESP32-S3, dua E22, BQ25185, TPS63020, TLV70233, TPL5010 dan CH340. Mapping radio/profile firmware ada, tetapi source tidak dipasangkan tegas ke gambar CH V1–V3 di deck.
Batas klaim: alur hardware/board source; tidak menyatakan keberhasilan komunikasi RF, relay CH, gateway, atau server di lapangan.
Notes: Sources: docs/wiring/gld-project-ver2-2026-07-01/GLD2-nulling-live-findings-2026-08-19.md; docs/wiring/ch-dual-radio-e220-ver4-2026-07-21/README.md; docs/wiring/ch-dual-radio-e220-ver4-2026-07-21/1-PCB_PCB_dualRadioCH_E220Ver4.json.

## Slide 17
Perbandingan CH V1–V3
Peran CH terhadap sensor: menerima paket LoRa dari GLD; tidak berfungsi sebagai ADC/board sensor module.
Versi | Bukti di deck/repo | Hubungan ke sensor module | Status teknis
CH V1 | Gambar 3D tersedia; tidak ada PCB JSON/BOM yang cocok | Menerima data GLD via radio (fungsi per-IC belum dapat dipetakan) | Perubahan IC belum terverifikasi
CH V2 | Gambar 3D tersedia; tidak ada PCB JSON/BOM yang cocok | Tetap berada setelah GLD/E22 dalam rantai data | Perubahan IC belum terverifikasi
CH V3 | Gambar 3D tersedia; tidak ada PCB JSON/BOM yang cocok | Tetap bukan jalur analog atau pengendali sensor | Perubahan IC belum terverifikasi
Source CH E220 Ver4 | ESP32-S3, 2×E22, BQ25185, TPS63020, TLV70233, TPL5010, CH340 | Menerima/relay paket LoRa yang dikirim GLD | Referensi board source; bukan pemetaan pasti ke V1–V3
Agar perbandingan CH V1–V3 menjadi pasti, diperlukan source EasyEDA/PCB JSON atau BOM yang secara eksplisit menyebut masing-masing versi tersebut.
Notes: Sources: docs/wiring/ch-dual-radio-e220-ver4-2026-07-21/README.md; docs/wiring/ch-dual-radio-e220-ver4-2026-07-21/1-PCB_PCB_dualRadioCH_E220Ver4.json; docs/wiring/Source_CH_Board_Kecil/Source_CH_Board_Kecil.zip.